## Slide 1
面向小样本工业工况预测
融合统计学习的深度学习智能计算优化方案
制造智能技术课程设计
答辩人：王祎 学号：202412020121 指导教师：董绪斌
2026 年 9 月
Notes: 各位老师好，我是XXX，我本次课程设计的题目是《面向小样本工业工况预测：融合统计学习的深度学习智能计算优化方案》。
本系统面向工业设备运维场景，在普通PC上实现设备剩余寿命的智能预测，下面从研究背景、方案设计、数据资源、系统实现与实验结果几个方面汇报。

## Slide 2
目录
01
研究背景与问题
小样本 · 噪声 · 算力受限下的设备工况预测需求
02
方案设计
统计学习 + 深度学习 + 智能计算优化 融合方案
03
数据资源构建
C-MAPSS 公开数据集 · 统计学习预处理 · 特征筛选 · 入库
04
系统实现
B/S 架构 · FastAPI 后端 · SQLite · LSTM 模型 · 前端 UI
05
测试、实验结果与总结展望
Notes: 本次汇报分为五个部分：研究背景与问题、方案设计、数据资源构建、系统实现、以及测试实验结果与总结展望。
核心思路是围绕统计学习、深度学习、智能计算优化三个技术方向，构建一套可运行的设备工况预测系统。

## Slide 3
01
研究背景与问题
研究问题：如何在小样本、高噪声、低算力条件下， 实现工业设备工况（剩余寿命）的准确预测？
Notes: 首先介绍研究背景。工业设备运维中，传感器采集大量运行数据，但故障标签样本稀缺、数据噪声大、普通硬件算力不足。
由此引出研究问题：如何在小样本、高噪声、低算力条件下，实现设备剩余寿命的准确预测。

## Slide 4
工业设备工况预测的三大挑战
01
有效标签样本稀缺
设备故障属低频事件，带标签故障样本少，直接训练深度学习易过拟合
02
采集数据噪声大
传感器数据受环境干扰，含异常点与随机噪声，影响特征质量与预测精度
03
普通硬件算力受限
工业现场多为普通 PC、无高端 GPU，大模型训练慢、推理开销高，难以落地
核心目标：兼顾预测精度与计算开销，在普通 PC 上实现可落地的工况预测
Notes: 工业设备工况预测面临三大挑战：一是故障标签样本稀缺，深度学习直接训练容易过拟合；二是传感器数据噪声大，影响特征质量；三是普通 PC 算力受限，大模型难以落地。
因此本项目的核心目标是兼顾预测精度与计算开销，在普通 PC 上实现可落地的工况预测。

## Slide 5
方案设计：统计学习 + 深度学习 + 智能计算优化
原始数据
C-MAPSS 传感器时序
统计学习
清洗 · 降噪 特征筛选 · 交叉验证
深度学习
LSTM 时序网络 RUL 回归预测
智能计算优化
剪枝 · 量化 学习率调度
工况预测
RUL 输出 对比验证
融合思路：扬长避短，适配工业小样本现实场景
统计学习负责数据处理与模型评估，缓解小样本过拟合；深度学习挖掘时序深层特征； 智能计算优化降低训练与推理算力开销，在尽量不损失精度的前提下适配普通 PC 硬件。
Notes: 方案设计采用三个技术方向融合：统计学习负责数据清洗、特征筛选与交叉验证，缓解小样本过拟合；深度学习用 LSTM 网络挖掘时序深层特征做 RUL 回归预测；智能计算优化通过剪枝、量化与学习率调度降低算力开销。
整体目标是扬长避短，在尽量不损失精度的前提下，降低计算开销，适配普通 PC 硬件。

## Slide 6
03
数据资源构建
研究问题：如何建立可复现、可追溯的 设备退化时序数据与预处理流程？
Notes: 第三章介绍数据资源构建。采用 NASA C-MAPSS 公开数据集作为数据源，并完成完整的预处理流程。
本部分回答如何建立可复现、可追溯的设备退化时序数据与预处理流程。

## Slide 7
数据来源与统计学习预处理
数据来源：NASA C-MAPSS
涡扇发动机退化仿真公开数据集， 包含 FD001 ~ FD004 四个子集；
每行：单元号 + 运行周期 + 3 个操作条件 + 21 个传感器读数；
任务：根据传感器时序预测剩余寿命 RUL；
来源：PHM Society，链接已校验有效。
统计学习预处理流程
缺失与常量列处理 → 噪声识别（IQR + Z 值）
特征筛选（方差 + 相关性 + 方差分析 ANOVA）
GroupKFold 交叉验证划分（按发动机单元分组）
标准化 + 时序滑窗构造样本序列
数据产物（data/processed）
每个子集生成 train_clean / val_clean / test_clean.csv；
附带特征筛选结果 feature_selection.json、交叉验证划分 cv_folds.json、标准化参数 scaler.json。
预处理程序与数据说明随仓库发布，保证可复现、可追溯
Notes: 数据来源采用 NASA C-MAPSS 涡扇发动机退化仿真数据集，包含四个子集，任务是根据传感器时序预测剩余寿命。
预处理采用统计学习方法：清洗缺失与常量列、IQR 与 Z 值识别噪声、方差相关性与方差分析筛选特征、按发动机单元分组的交叉验证、以及标准化和滑窗。
预处理产物全部落在 data/processed 目录下，随仓库发布，保证可复现可追溯。

## Slide 8
04
系统实现
研究问题：如何把三技术方向落地为 可运行的 B/S 演示系统？
Notes: 第四章介绍系统实现。将三个技术方向落地为一个可运行的 B/S 演示系统。
回答如何把统计学习、深度学习、智能计算优化整合进前后端一体化的完整系统。

## Slide 9
系统架构：B/S 前后端一体化
前端层 · 浏览器 UI（原生 JS + ECharts）
总览 · 数据 · 训练 · 优化 · 预测 · 对比 六页面
接口层 · FastAPI REST API
预处理 / 特征 / 训练 / 预测 / 剪枝量化 / 对比 等接口
统计学习
清洗 · 筛选 交叉验证 · 评估
深度学习
双层 LSTM RUL 回归
智能计算优化
权重剪枝 INT8 量化
数据层 · SQLite + 数据文件
datasets / models / predictions / experiments 四表 · data/processed 预处理产物
业务闭环：数据预处理 → 模型训练 → 剪枝量化优化 → 在线预测 → 结果对比
后端 Python 3 + FastAPI + PyTorch(CPU) · 前端原生 HTML/CSS/JS · 数据库 SQLite
Notes: 系统采用 B/S 前后端一体化架构。前端提供六个功能页面，通过 REST API 调用后端服务。
接口层基于 FastAPI，路由到三个算法模块：统计学习、深度学习 LSTM、智能计算优化。
数据层用 SQLite 存储数据集、模型、预测与实验结果，预处理产物落在 data/processed。
整个链路形成从数据预处理到训练、优化、预测、对比的完整业务闭环。

## Slide 10
三大算法模块的实现要点
01
统计学习模块
缺失/常量清洗 · IQR + Z 值噪声识别 · 方差 + 相关性 + ANOVA 特征筛选 · GroupKFold 交叉验证
02
深度学习模块（LSTM）
双层 LSTM + Dropout · 早停 EarlyStopping · 学习率衰减 · SmoothL1Loss；模型按 meta 架构重建加载
03
智能计算优化模块
权重幅值剪枝 · INT8 模拟量化 · compare_models 自动对比并写入实验记录
三个模块均以独立 Python 模块实现，通过服务层统一封装， 既支持前端页面调用，也支持自动化测试与批量实验。
Notes: 三大算法模块的实现要点：统计学习模块负责数据清洗、噪声识别、特征筛选与交叉验证。
深度学习模块采用双层 LSTM，配合 Dropout、早停与学习率衰减防止过拟合，模型按 meta 架构保存加载，保证可复现。
智能计算优化模块实现权重剪枝与 INT8 量化，并通过 compare_models 自动对比效果。
三个模块独立实现，通过服务层统一封装，既支撑前端页面，也支持自动化测试。

## Slide 11
实验结果：智能计算优化对模型的影响（FD001）
指标 | 优化前（基线） | 优化后（剪枝 + INT8 量化） | 变化
MAE（平均绝对误差） | 12.06 | 12.10 | 基本持平
RMSE（均方根误差） | 15.86 | 约 15.9 | 基本持平
参数数量 | 121.0 K | 85.2 K | -29.6%
模型大小 | 约 484 KB | 约 85 KB | -82.4%
单次推理耗时 | 0.06 ms | 低于 0.05 ms | 更快
结论：在 MAE、RMSE 基本不变的前提下，模型参数减少 29.6%、 体积压缩 82.4%，推理更轻量，验证了智能计算优化的价值。
数据来源：系统 seed 脚本在 FD001 上实测（data/app.db experiments 表），普通 PC CPU 环境
Notes: 这是实验结果对比页。以 FD001 子集为例，对比优化前后模型的指标。
可以看到，剪枝与 INT8 量化后，模型参数减少 29.6%，体积压缩 82.4%，而 MAE 和 RMSE 基本持平。
结论是：在精度几乎不变的前提下显著降低计算与存储开销，验证了智能计算优化模块的落地价值。

## Slide 12
自动化测试与 AI 使用披露
自动化测试：pytest 28 例全通过
四个测试文件覆盖：
统计学习清洗 / 特征筛选 / 交叉验证；
LSTM 训练与模型加载 / 剪枝 / 量化 / 对比；
数据库增删查；API 端到端接口；
全部用例通过，构建可一键回归。
AI 使用与过程档案
AI 辅助编码、审查与排错，全程记录 prompt：
按阶段提交至 prompt/ 目录，可追溯；
报告披露关键 prompt 策略与 AI 出错案例：
zscore 常值列告警、hidden 维度不匹配、 量化破坏剪枝零值、数据库约束、 测试环境不触发 startup、前后端参数不一致等 7 个典型案例已定位并修复。
保证：程序可复现、过程可追溯、AI 使用如实披露，符合任务书要求
Notes: 系统配套自动化测试，pytest 共 28 个用例全部通过，覆盖统计学习、深度学习、优化模块、数据库与 API 接口，可一键回归。
同时如实披露 AI 使用情况：AI 辅助编码、审查与排错，prompt 按阶段记录在 prompt/ 目录。
报告记录了 7 个典型 AI 出错案例及修复过程，例如 hidden 维度不匹配、量化破坏剪枝零值、测试环境不触发 startup 等。
整体保证程序可复现、过程可追溯，符合任务书要求。

## Slide 13
总结与展望
总结：研究问题逐条作答
三技术方向能否融合落地？——已建成 B/S 系统， 形成数据到预测的完整业务闭环；
数据是否可复现？——C-MAPSS 公开数据 + 预处理 全流程随仓库发布；
精度与开销如何平衡？——精度基本持平， 模型体积压缩 82.4%，参数减少 29.6%；
过程是否合规可信？——28 个测试全过， AI 使用与 prompt 全程如实披露。
展望
扩展到多工况多故障模式：FD002 ~ FD004 全子集 联合建模与迁移学习；
引入更强时序模型：Transformer、时序卷积等 与 LSTM 对比消融；
工程落地：把量化模型部署到边缘设备， 支持实时在线监测与告警。
恳请各位老师批评指正，谢谢！
Notes: 最后进行总结与展望。围绕研究问题逐一作答：三技术方向融合已建成可运行的 B/S 系统，形成完整业务闭环；数据可复现；精度与开销实现较好平衡；过程合规可信。
展望方面：可扩展到多工况多故障模式联合建模，引入更强的时序模型做对比消融，并把量化模型部署到边缘设备。
我的汇报到此结束，恳请各位老师批评指正，谢谢。